Утверждена решением Совета депутатов Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от _____________ № ____

# ПРОГРАММА

# КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ   КОММУНАЛЬНОЙ

# ИНФРАСТРУКТУРЫ

# ВЯЗЬМА – БРЯНСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# НА 2021 – 2029 годы

# Вязьма – Брянская

2021 г.

# Раздел 1.  Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Вязьма – Брянского сельского поселения на 2021 – 2029 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление Администрации Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 15.12.2020г. № 70 «О разработке Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Вязьма – Брянского сельского поселения»; - Генеральный план Вязьма – Брянского сельского поселения; - Устав Вязьма – Брянского сельского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Вязьма – Брянского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Вязьма – Брянского сельского поселения; ООО «Стимул» |
| Цель программы | Повышение качества коммунального обслуживания населения на территории поселения. Обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса. Создание условий для перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры на основе инвестиционных программ. |
| Задачи программы | Реконструкция существующих объектов с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Снижение удельных издержек при оказании ЖКУ. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса. Привлечение средств внебюджетных источников, в т.ч. частных инвесторов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели программы | Повышение надежности и качества работы систем коммунальной инфраструктуры: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса: - увеличение уровня рентабельности организаций ЖКХ, увеличение инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов отрасли, увеличение инвестиций в развитие отрасли. - снижение темпов роста тарифов на коммунальные услуги при стабильном качестве услуг. -создание благоприятных условий для строительства жилья, объектов соцкультбыта, прочих предприятий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2029 годы. 1 этап: 2021 – 2024 г. 2 этап: 2025 – 2029 г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общая потребность в финансовых средствах с учетом потребности в средствах федерального бюджета и местных бюджетов - 160,0 млн. рублей, в том числе: Средства федерального бюджета – 14,3 млн. рублей; Средства областного бюджета - 40,5 млн. рублей; Средства внебюджетных источников – 15,1 млн. рублей. Средства бюджета поселения - 84,9 млн. рублей. Средства предприятий – 5,2 млн. рублей |

Раздел 2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Общая площадь Вязьма – Брянского сельского поселения составляет 9,61 кв. км. Численность населения на 1 января 2021 года составляет 5 046 человека. Вязьма – Брянское сельское поселение включает в свой состав 5 сельских населенных пунктов: д. Певное, д. Вассынки, д. Зеленый, д. Железнодорожный и с. Вязьма – Брянская. Жилищный фонд составляет 106,77 тыс.  кв. м.  и характеризуется следующим уровнем благоустройства: 86% жилых помещений оборудованы водопроводом, 55% - горячим водоснабжением, 74% - канализацией, 75% - центральным отоплением, 90% - газом.

# 2.1. Система электроснабжения.

# В настоящее время на территории сельского поселения действуют две энергоресурсные организации, обеспечивающие электроснабжение Вязьма – Брянского сельского поселения:

1.Смоленский филиал ОАО «МСРК Центра» - «Смоленскэнерго»;

2.Смоленская РЭС ОАО «Оборонэнерго».

Электроснабжение жилых домов поселения осуществляется от распределительных сетей ВЛ – 0,4 кВ.

В настоящее время в удовлетворительном состоянии находятся электрические сети, принадлежащие ОАО «МСРК Центра»: д. Певное, д. Вассынки, д. Зеленый, д. Железнодорожный. с. Вязьма-Брянская (ул. Центральная, ул. Рабочая) и система электроснабжения, принадлежащая ОАО «Оборонэнерго» (ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Авиационная). Категория по надежности эл. снабжения – 2.

Электроснабжение ул. 50 лет Победы с. Вязьма-Брянская является устойчивым. Износ системы электроснабжения, обслуживаемой и находящейся в долгосрочной аренде ОАО «МРСК Центра» составляет – 30%. Резервы по мощностям имеются до 20%. Сети   построены в 1995 г. австрийской фирмой «Магдебург», протяженность – 22, 587 км., из них 10 кВ – 5 км., 2 трансформаторные подстанции. Надежность системы электроснабжения оценивается по 2 категории.

Общедомовые приборы учета установлены в 43 МКД, во всех квартирах установлены индивидуальные электросчетчики.

2.2. Система теплоснабжения.

На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 81,7 тыс.  кв. м. Основным источником тепловой энергии является газовая котельная, которая помимо тепла снабжает горячей водой жилые дома на ул. 50 лет Победы с. Вязьма – Брянская. Тариф за ГВС составляет – 169,57 руб./м3.

Мощность котельной составляет 43,2 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии в сеть за 2020 год составил 22,76 тыс. Гкал, в том числе: населению 11,92 тыс. Гкал, бюджетным организациям 2,5 тыс. Гкал.

Потери тепловой энергии в 2020 году составили 7,84 тыс. Гкал, что составляет 34 % от общего количества, поданного в сеть тепла.

Общая сумма расходов на оказание услуг по теплоснабжению составила 42347,10 тыс. руб., в том числе расходы на топливо 20884,4 тыс. руб. (49% от общего объема затрат), на оплату электроэнергии приходится 2270,1 тыс. руб. (10% от общего объема затрат).

Для обеспечения нужд муниципальной котельной требуется 3172,39 тыс. куб. м. природного газа.

Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 19,98 км, 60% сетей проложено подземно.

Имеется 1 центральный тепловой пункт, через который осуществляется присоединение потребителей ул. Авиационной по независимой схеме. ЦТП находится в приспособленном здании бывшей котельной с 1995 года, техническая документация отсутствует.

Свыше 41% (8,3 км) тепловых сетей со сроком более 30 лет. Тариф на теплоснабжение на 01.01.2021 года составляет: 1 Гкал – 2447,39 руб. Тепловыми общедомовыми приборами учета оснащены 34 многоквартирных дома.

2.3. Система водоснабжения.

На территории Вязьма – Брянского сельского поселения действуют централизованная и нецентрализованная системы водоснабжения населения питьевой водой.

Централизованная система представляет собой сети водопровода, протяженностью 18122,46 м, находящиеся в муниципальной собственности Вязьма – Брянского сельского поселения и обслуживаемые, по договору аренды, управляющей компанией ООО «Стимул».

Из них:

- 4406 м. сети водопровода ул. Авиационной, ул. Лесной, дата ввода в эксплуатацию 1968 г. Смотровые колодцы – 25 шт., пожарные гидранты – 3 шт.

- 13717,86 м. сети водопровода ул. 50 лет Победы, дата ввода в эксплуатацию 1995 г. Смотровые колодцы – 104 шт., пожарные гидранты – 40 шт.

Водоснабжение с. Вязьма – Брянская производится от сетей ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области»», в соответствии заключенного договора на отпуск питьевой воды по цене 17,82 руб. за 1 м3. Граница балансового разграничения между сетями ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» и ООО «Стимул» проходит на станции второго подъема в районе ул. Московская г.Вязьма. Получено воды по факту за 2020 г. – 212554 м3. Отпущено потребителям 144129 м3, потери составляют 9885 м3, что составляет 4,65%. Тридцать три многоквартирных дома оборудованы общедомовыми счетчиками холодной воды. Доля поставки воды по приборам учета составляет – 88%. Тариф за ХВС составил 33,50 руб. за 1 м3.

Нецентрализованная система водоснабжения населения Вязьма – Брянского сельского поселения – шахтные колодцы, различных видов собственности.

2.4. Система водоотведения.

Система водоотведения включает в себя канализационную сеть, насосные станции и очистные сооружения.

Канализационная сеть служит для приема сточных вод и отвода её для дальнейшей очистки на станцию очистки сточных вод. Общая протяженность сети составляет 22037,1 м. Из них: 2842,3 м. -канализационные сети ул. Авиационной с канализационной насосной станцией. Производительность КНС – 150 м3/ч. Дата ввода – 1969 г.

Существующие очистные сооружения, расположенные на ул. Авиационная с. Вязьма – Брянская, построенные в 1968 г., полностью разрушены и восстановлению не подлежат. Неочищенные канализационные стоки сбрасываются в ручей Купля, впадающий в реку Вязьма, что наносит экологический вред окружающей среде.

Канализационные сети ул. 50 лет Победы протяженностью - 19195,8 м.. Из них: сети напорной канализации – 5930,3 м; ливневая канализация – 6489,2 м; канализация внутриплощадочных вод - 6377,8 м; канализация талых вод -  398,5 м.

Кроме этого, имеется: 2 канализационные насосные станции, производительность которых составляет: 150 м3/ч и 300 м3/ч, станция очистки сточных вод, станция очистки ливневых вод. Дата ввода в эксплуатацию 1995 год.

Очистка сточных вод производится собственными очистными сооружениями биологической очистки, мощностью 4200 м3/сут.

Тариф на 2020 год составил – 42,62 руб/м3.

Раздел 3. Перспективы развития Вязьма – Брянского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития.

| № п/п | Наименование показателей | В том числе по годам: | Итого: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Динамика численности населения | 5145 | 5076 | 5090 | 5100 | 5140 | 5170 | 5200 | 5240 | 5260 | 5300 | + 155 |
| 2. | Динамика частной жилой застройки (м2) | - | 100 | 300 | 350 | 450 | 600 | 750 | 880 | 950 | 1000 | + 1000 |

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

| № п/п | Наименование показателей | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2029 |
| 1. | Электропотребление (кВт) | 6328,3 | 6519,0 |
| 2. | Общая потребляемая мощность по теплу (Гкал/час), в т.ч.: | 6,339 | 6,339 |
| 2.1. | Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению | 4,301 | 4,301 |
| 2.2. | Объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты | 2,038 | 2,038 |
| 3. | Водопотребление (тыс. м3/сут) | 0,720 | 0,742 |
| 4. | Вывоз ТБО (тыс. м3) | 9,44 | 9,65 |

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Основными показателями развития коммунальной инфраструктуры Вязьма – Брянского сельского поселения является:

- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- снижение финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней;

- обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

| Основные показатели | Единица измерения | 2029 год |
| --- | --- | --- |
| Экономия теплоэнергии | тыс. т.у.т. | 750,45 |
| Уменьшение тепловых потерь в сетях потребителей | Гкал | 980,34 |
| Уменьшение суммарного отпуска тепловой энергии от котельных | Гкал | 798,15 |
| Экономия электроэнергии | % | 30,2 |
| Уменьшение суммарных тепловых потерь | % | 26,87 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая потребность в инвестициях в ЖКХ требует мобилизации всех возможных ресурсов для технической модернизации сектора, направленной на внедрение современных энергосберегающих технологий, сетей водоснабжения, очистных сооружений и т.д. Государственная поддержка инвестиций в модернизацию ЖКХ включает четыре взаимосвязанных направления:

- привлечение средств федерального бюджета, предусмотренных в федеральных целевых программах;

- использование средств местных бюджетов на реконструкцию и модернизацию инженерных коммуникаций при поддержке регионального бюджета по целевым программам;

- привлечение частных заемных и прямых инвестиций в ЖКХ, в том числе путем предоставления государственных или муниципальных гарантий;

- государственная поддержка инвестиций в модернизацию ЖКХ предусматривает также возможность участия в уставных капиталах компаний (акционерных обществ), путем внесения введенных в эксплуатацию объектов, построенных за счет региональных и федеральных средств, в акционерную собственность.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального, областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования, собственных средств предприятий ЖКХ, а также привлечения средств внебюджетных источников.                                                  	Объемы финансирования Программы на 2021-2029 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

| Период действия программы | В том числе | Финансирование (тыс. руб.) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За счет средств областного бюджета | За счет средств внебюджетных источников | За счет средств местного бюджета | За счет средств федерального бюджета | За счет собств. средств предприятий |
| I этап | Энергосбережение | 10 800,5 | - | 4 800,0 | 4 000,5 | - | 2 000,0 |
|  | Газификация | 10 500,0 | 3 749,8 | - | 5 250,2 | 1 500,0 | - |
|  | Водоснабжение | 17 000,8 | 2 000,0 | 5 000,1 | 7 850,5 | 2 150,2 | - |
|  | Водоотведение | 22 790,0 | 9 450,3 | 2 799,8 | 6 490,7 | 2 849,2 | 1 200,0 |
| II этап | Электроснабжение | 16 952,0 | - | - | 15 952,0 | - | 1 000,0 |
|  | Теплоснабжение | 50 300,0 | 15 799,6 | - | 32 500,0 | 4 000,4 | 1 000,0 |
|  | Газификация | 5 800,5 | 1 000,3 | 2 500,1 | 1 300,1 | 1 000,0 | - |
|  | Водоснабжение | 25 856,2 | 11 500,0 | - | 11 556,0 | 2 800,2 | - |
| Итого: |  | 160 000,0 | 40 500,0 | 15 100,0 | 84 900,0 | 14 300,0 | 5 200,0 |

Раздел 7. Управление программой.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы. Обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# К   ПРОГРАММЕ

# КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ   КОММУНАЛЬНОЙ

# ИНФРАСТРУКТУРЫ

# ВЯЗЬМА – БРЯНСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# НА ПЕРИОД с 2021г. до 2029г.

Раздел 1. Перспективные показатели развития Вязьма – Брянского сельского поселения для разработки программы.

1.1. Характеристика Вязьма – Брянского сельского поселения.

Положение поселения в системе расселения субъекта федерации. Вязьма – Брянское муниципальное образование расположено в восточной части Смоленской области (в 175 км восточнее г. Смоленска) в Вяземском районе на Смоленской Возвышенности. Данная территория располагается на юго-западном склоне Смоленско-Московской возвышенности, являющейся частью Среднерусской возвышенности, в бассейне р. Вязьмы, левого притока р. Днепра.

Сельское поселение непосредственно примыкает к территории Вяземского городского поселения – к г. Вязьме (второй по значимости и численности населения города в области). С востока граничит со Степаниковским сельским поселением, с запада – с Кайдаковским сельским поселением. Транспортная доступность между Вязьма – Брянским сельским поселением и районным центром составляет 7 км., что играет немаловажную роль в специфике муниципального образования.

Основная часть селитебных территорий размещается по обе стороны железной дороги Вязьма – Сызрань и Вязьма – Калуга. Большая часть учреждений и предприятий располагается в селе Вязьма – Брянская. Оно самое крупное в МО не только по площади, но и по численности населения.

По совокупности характеристик, их количеству и значению Вязьма – Брянское поселение резко выделяется на фоне других поселений в Вяземском районе. Все максимальные значения связаны с численностью населения (5145 человек), в том числе трудоспособного населения, занятого в обслуживании и прочих отраслях.

В поселении имеется разработанный генеральный план, целевые программы развития.

Административно-территориальное деление. Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающих к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав территории сельского поселения входят земли независимости от форм собственности и их целевого назначения.

В состав Вязьма – Брянского сельского поселения входят следующие населенные пункты: д. Вассынки, д. Железнодорожный, д. Зеленый, д. Певное, с. Вязьма – Брянское.

Административным центром сельского поселения является село Вязьма – Брянская. Территория сельского поселения входит в состав территории МО «Вяземский район» Смоленской области.

Климат. Территория Вязьма – Брянского сельского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно- теплым летом.

Район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, формирующихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся обычно активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным – летом. Западный тип циркуляции характеризуется значительной устойчивостью и нередко сохраняется на протяжении до двух месяцев.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западной циркуляции сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

В соответствии с деятельностью дня наибольшая продолжительность солнечного сияния отмечается в июне – июле (250 – 300 часов в месяц). В летний период (май – август) число часов солнечного сияния составляет 50 – 60%, возможность солнечного сияния наблюдается в зимний период, в декабре она составляет 18 – 25 часов.

Начало весны определяется устойчивым переходом температуры воздуха через 0оС и в среднем наблюдается 1 – 3 апреля.

Самый теплый месяц июль, средняя температура которого равна 17оС, абсолютный максимум наблюдался в августе 36оС.

Продолжительность наиболее теплой части лета со среднесуточной температурой выше 15оС в среднем составляет 66 дней.

Устойчивый переход средней суточной температуры через 5оС в сторону низких температур в среднем отмечается 10 октября. Устойчивые морозы наступают в среднем 15 ноября. Заморозки в среднем наступают 21 сентября и заканчиваются 15 мая

Продолжительность безморозного периода составляет 128 дней.

Территория в районе относится к зоне влажного климата. Средняя многолетняя сумма осадков 738 мм.

В течении года осадки распределяются неравномерно, в годовом ходе минимум осадков наблюдается в январе – апреле, максимум в июне.

Число дней с осадками 13 – 15 в месяц, но они не продолжительны и по количеству выпадающей воды невелики.

За холодный период, с ноября по март, выпадает 284 мм осадков, за теплый, апрель – октябрь,  – 454 мм.

Зима длится 4 – 5 месяцев и в течение года 20% осадков выпадает в твердом виде.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, главным образом, вследствие большой отражательной способности поверхности снега.

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем 30 ноября, сходит 13 апреля. Число дней со снежным покровом составляет 189. Средняя его высота 36 см, но в отдельные годы она колеблется от 15 до 55 см.

Максимальная высота снежного покрова 117 см. Средняя глубина промерзания почвы составляет 82 см.

Район характеризуется сравнительно большой влажностью за счет периодического притока влажного морозного воздуха.

Максимум относительной влажности наблюдается в декабре (89%), минимум в мае (69%).

В течении года скорость ветра в среднем не превышает 5 м/с, совершенно безветренная погода отмечается редко. Штилевая погода бывает чаще в конце весны и летом, реже зимой. Наибольшая скорость ветра отмечается при преобладающем направлении ветра.

В годовом ходе наибольшее количество облачности отмечается в холодный период с ноября по март, когда повторяемость пасмурного состояния неба (8 – 10 баллов) по общей облачности составляет 72 – 86%, с максимумом в декабре. Начиная  с января, облачность уменьшается сначала незначительно, а затем (с марта) довольно заметно, минимум наблюдается в июне – июле (56%), с августа облачность вновь заметно увеличивается до максимума в декабре.

Число пасмурных дней в году составляет 188 – по общей облачности.

Наиболее часто туманы отмечаются осенью и весной, наименьшая повторяемость туманов  - в июле.

Средняя продолжительность туманов в году 297 часов, из них в октябре – марте 227 часов, в апреле – сентябре – 70 часов.

Метели чаще всего отмечаются в январе и феврале, несколько меньше в декабре и марте. Среднее число дней с метелью в году – 32, наибольшее – 58. Среднегодовая продолжительность метелей – 255 часов.

Число дней с грозами за летний период 22 – 23. Грозы часто сопровождаются интенсивными дождями.

Град выпадает преимущественно в в теплую часть года и обычно сопровождается ливневыми осадками, грозами, а иногда и шквалистым ветром. Среднее число дней с градом – 2, наибольшее – 6.

Бюджет Вязьма – Брянского сельского поселения. Общий объем доходов бюджета поселения представлен в таблице:

| № п/п | Год | Общий объем доходов поселения (тыс. руб.) | В т.ч. объем безвозмездных поступлений (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 17 918,4 | 4 244,4 |
| 2 | 2022 | 17 870,9 | 3 660,5 |
| 3 | 2023 | 17 015,6 | 2 209,3 |

Доходы поселения формируются за счет:

1. Федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, в том числе:

- налог на доходы физических лиц – по нормативу 9,99%

- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%

- земельного налога, взимаемого на территории поселения – по нормативу 100%

2. Неналоговых доходов.

3. Безвозмездных поступлений.

Общий объем расходов бюджета поселения представлен в таблице:

| № п/п | Год | Общий объем расходов поселения (тыс. руб.) | В т.ч. условно утвержденные расходы (тыс. руб.) | Общий объем межбюджетных трансфертов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 17 918,4 | - | 21,8 |
| 2 | 2022 | 17 870,9 | 209,3 | 21,8 |
| 3 | 2023 | 17 015,6 | 850,0 | 21,8 |

Дефицит бюджета поселения на 2021 – 2023 год - 0,0 тыс. руб., что составляет 0% от утвержденного общегодового объема доходов.

Распределение расходов бюджета поселения осуществляется по следующим разделам: общегосударственные вопросы, национальная оборона, жилищно-коммунальное хозяйство, физическая культура и спорт. Основной расход бюджета приходится на жилищно-коммунальное хозяйство (жилищное хозяйство, поддержка жилищного хозяйства, выполнение функций органами местного самоуправления, коммунальное хозяйство, благоустройство, уличное освещение, содержание автомобильных дорог, инженерных сооружение на них в границах поселения в рамках благоустройства, организация и содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству поселения).

Распределение расходов бюджета по основным разделам:

| Наименование показателя | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 4 376,210 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 83,0 |
| Национальная оборона | 279,5 |
| Национальная экономика | 4 991,026 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 038,664 |
| Культура, кинематография | 150,0 |
| Итого: | 17 918,4 |

Социальные процессы и явления. Социальные процессы и явления находятся в сильной зависимости от состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других факторов. Социальная система Вязьма – Брянского сельского поселения в сильной степени определяется и особенностями географического положения – достаточная близость к районному центру – г. Вязьме. В результате жители Вязьма – Брянского сельского поселения пользуются многими видами услуг райцентра, его социальных объектов – в частности здравоохранения, образования, торговли.

Культурно – бытовые учреждения, учреждения здравоохранения и образования на территории Вязьма – Брянского сельского поселения:

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование культурно-бытовых учреждений, здравоохранения, центры хозяйств, администрация сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Вязьма - Брянская | Железнодорожная станция, 7 магазинов, 4 торговых павильона, аптечный пункт, фельдшерско-акушерский пункт, филиал детской поликлиники, санчасть в/ч 41687, санчасть в/ч 48886, Администрация Вязьма – Брянского сельского поселения, ПМС – 96, 2 детских сада, школа, филиал Вяземской детской школ искусств, торгово-бытовой центр, котельная, церковь, ООО ЖЭК «Стимул», почтовое отделение, дом культуры «Сокол» (сельская библиотека, спортзал, актовый зал), муниципальная сельская общественная баня, парикмахерская, Вяземский УАЦ РОСТО. |
| 2 | д. Вассынки | Торговый павильон |
| 3 | д.Железнодорожный | - |
| 4 | д. Зеленый | - |
| 5 | д. Певное | Магазин |

Однако, изменение образа жизни населения, широкое распространение и использование новых информационных средств и другие факторы – привели к заметному сокращению читателей и книжного фонда в библиотеке, посещении дома культуры.

Основу сети физкультурно-спортивной системы поселения образуют: спортивный зал, футбольное поле, каток и школьные спортивные площадки (волейбольно-баскетбольная, теннисный корт)

Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном образовании удовлетворительное. Развитию данного сектора социальной системы уделяется большое внимание.

Производство и обслуживание. Вязьма – Брянское сельское поселение – узкоспециализированное образование, выполняющее торговые и транспортные функции. Доминирующей отраслью является сфера обслуживания, в меньшей степени промышленность и строительство, сельское хозяйство.

Крупнейшими предприятиями в сфере обслуживания являются: ПМС – 96, ООО ЖЭК «Стимул», Вяземский УАЦ РОСТО, железнодорожная станция Вязьма – Брянская.

Аграрный облик поселения определяют: СНТ «Восход» и личные подсобные хозяйства.

Часть населения занята в других отраслях (строительство, промышленность и прочие), которые не представлены в сельском поселении. Это объясняется тем, что предприятия расположены в соседнем Вяземском городском поселении, а также в г. Москве или Московской области, куда ездят работать жители Вязьма – Брянского сельского поселения.

1.2. Прогноз численности и состава населения.

Демография и трудовые ресурсы. По данным на начало 2021 г. численность населения Вязьма – Брянского сельского поселения составила 5076 человек, которые проживают в 5 населенных пунктах:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) | Число хозяйств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Вязьма - Брянская | 4 583 | 1 915 |
| 2 | Деревня Вассынки | 218 | 87 |
| 3 | Деревня Железнодорожный | 46 | 13 |
| 4 | Деревня Зеленый | 31 | 14 |
| 5 | Деревня Певное | 198 | 86 |
|  | Итого: | 5076 | 2115 |

В Вязьма – Брянском сельском поселении показатели убыли населения меньше, чем по району, это связано с относительно высокой рождаемостью, положительным миграционным приростом и относительно невысокой смертностью. Естественная убыль населения в 2020 году составила 0,6%.

Сохраняется сложная ситуация в возрастной структуре населения. В первую очередь, это проявляется в сохранении низкого удельного веса лиц в детском возрасте с одновременно высокой долей лиц пенсионного возраста. Состав населения Вязьма – Брянского сельского поселения на 01.01.2021 года представлен в ниже представленных таблицах:

Таблица №1

Возрастной состав населения Вязьма – Брянского сельского поселения.

| № п/п | Наименование возрастной группы | Удельный вес от общей численности населения (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дети до 18 лет | 21,9 |
| 2 | Население трудоспособного возраста | 59,9 |
| 3 | Население пенсионного возраста | 18,2 |

Таблица №2

Состав населения по половой и возрастной структуре.

| № п/п | Населенный пункт | От 0 до 6 лет | От 7 до 17 лет | От 18 до 23 лет | Не работающие | Работающие | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. |
| 1 | с. Вязьма - Брянское | 271 | 542 | 201 | 115 | 406 | 1 364 | 939 | 280 | 455 |
| 2 | д. Вассынки | 13 | 22 | 10 | 9 | 20 | 39 | 35 | 30 | 40 |
| 3 | д. Железнодорожный | - | 1 | - | 4 | 5 | 11 | 7 | 8 | 10 |
| 4 | д. Зеленый | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | д. Певное | 15 | 18 | 14 | 6 | 10 | 33 | 25 | 32 | 45 |
|  | Итого: | 300 | 588 | 226 | 136 | 443 | 1 452 | 1 009 | 355 | 567 |

Демографическая ситуация. Прогноз численности населения. На основе динамики основных показателей воспроизводства населения Вязьма – Брянского сельского поселения можно предположить, что количество населения будет возрастать.

Демографические проблемы Вязьма – Брянского сельского поселения взаимосвязаны с проблемами районного центра, т.к все поселение развивается как пригород Вязьмы. Рост населения будет обеспечен за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности  городского поселения в трудовых  ресурсах, а так же за счет положительного изменения показателей рождаемости.

1.3. Прогноз развития промышленности.

Вязьма – Брянское сельское поселение характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:

- преимущественно монофункциональной структурой экономики с доминированием сферы обслуживания;

- достаточно выраженными интеграционными связями с районным центром – г. Вязьмой.

Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса определяются необходимостью улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне ХХ1 века.

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения должно стать совершенствование и развитие инженерно – транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

1.4. Прогноз развития застройки.

Планировочная структура территории. Территория Вязьма – Брянского сельского поселения характеризуется в целом компактной планировочной структурой, но осложнена прохождением по территории поселения веткой железной дороги, а также территориально географическими факторами – достаточно компактным, но мало организованным расположением населенных пунктов поселения.

В пределах застроенной части выделяется селитебная территория, промышленно – коммунальная, транспортная территория.

Селитебная часть населенных пунктов поселения включает в себя, в основном, кварталы жилой застройки - это усадебная застройка и кварталы многоэтажной застройки. На территории селитебной зоны размещены общественно – деловые зоны, а также отдельные коммунальные площадки.

Промышленные и коммунально-складские зоны расположены, в основном, на территориях, примыкающих к железной дороге.

Транспортные зоны включают в себя устройства внешнего транспорта, размещенные в пределах полосы отвода железной дороги.

В основу планировочного районирования поселения положено разделение всей территории на расчетные градостроительные районы, т.е. населенные пункты Вязьма – Брянского сельского поселения.

Жилищное строительство. Уровень обеспеченности жильем составляет 22 м2/чел. Спрос на жилье остается высоким, в основном за счет внутри региональных мигрантов. Примерно, 90% жилищного фонда размещается в с. Вязьма – Брянская, 10% приходится на остальные населенные пункты.

Основными направлениями жилищного строительства являются:

- комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда;

- реконструкция инженерных сетей;

- реконструкция улично-дорожной сети;

- озеленение территорий;

- устройство спортивных и детских площадок;

- индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных населенных пунктов поселения;

- отказ от унифицированных архитектурно – планировочных приемов:

- улучшение экологического состояния жилых зон.

На территории Вязьма – Брянского сельского поселения все время будет присутствовать население «второго жилья», а также население, занятое на предприятиях г. Вязьмы, определяющие жилобеспеченность, исходя из собственных средств. Поэтому данные районы можно рассматривать отчасти только в качестве «спального» района, без обязательных мест приложения труда.

При прогнозируемом количестве населения в поселении и учитывая состояние жилфонда, прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения в Вязьма – Брянском сельском поселении представлен в таблице:

| На 01.01.2020 г. | На 01.01.2025 г. | На 01.01.2029г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилфонда (м2) | Количество жителей (чел.) | Уровень обеспеченности жильем (м2/чел) | Общая площадь жилфонда (м2) | Количество жителей (чел.) | Уровень обеспеченности жильем (м2/чел | Общая площадь жилфонда (м2) | Количество жителей (чел.) | Уровень обеспеченности жильем (м2/чел) |
| 105810 | 5145 | 20,6 | 106410 | 5170 | 20,6 | 107410 | 5300 | 20,3 |

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы по Вязьма – Брянскому сельскому поселению.

Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления:

| № п/п | Наименование | На 01.01.2020 г. | На 01.01.2025 г. | На 01.01.2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая отапливаемая площадь (тыс. м2) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/тыс. м2/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/ч) | Общая отапливаемая площадь (тыс. м2) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/тыс. м2/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/ч) | Общая отапливаемая площадь (тыс. м2) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/тыс. м2/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/ч) |
| 1 | Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению | 73,2 | 0,028 | 4,301 | 73,2 | 0,028 | 4,301 | 73,2 | 0,028 | 4,301 |
| 2 | Объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты | 38,3 | 0,027 | 2,038 | 38,3 | 0,027 | 2,038 | 38,3 | 0,027 | 2,038 |
|  | Итого: | 111,5 | 0,055 | 6,339 | 111,5 | 0,055 | 6,339 | 111,5 | 0,055 | 6,339 |

Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды:

| На 01.01.2020 г. | На 01.01.2025 г. | На 01.01.2029 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 5145 | 1,23 | 6328,3 | 5170 | 1,23 | 6359,1 | 5300 | 1,23 | 6519,0 |

Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

| На 01. 01. 2020 г. | На 01. 01. 2025 г. | На 01. 01. 2029 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество жителей (чел) | Удельная потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потребление воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельная потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потребление воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельная потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потребление воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
| 5145 | 0,14 | 0,720 | 5170 | 0,14 | 0,723 | 5300 | 0,14 | 0,742 |

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов:

| На 01. 01. 2020 г. | На 01. 01. 2025 г. | На 01. 01. 2029 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3) | Объем ТБО (т. м3) в год | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3) | Объем ТБО (т. м3) в год | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3) | Объем ТБО (т. м3) в год |
|  |  | всего | В т.ч. население |  |  | всего | В т.ч. население |  |  | всего | В т.ч. население |
| 5145 | 1,82 | 9,36 | 9,44 | 5170 | 1,82 | 9,41 | 9,41 | 5300 | 1,82 | 9,65 | 9,65 |

Раздел 3. Мероприятия к программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры,

планируемые к реализации на территории Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в 2021 – 2029 г.

| № п/п | мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | - реконструкция сетей водоотведения в с. Вязьма-Брянская ул. Авиационная | 2021 г |
| 2 | -строительство сетей централизованной канализации по ул. Рабочая и ул. Центральная с. Вязьма-Брянская(согласно разработанной схемы) | 2021 г. |
| 3 | -изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию отопительной системы (перевод на газ) поселковой бани | 2022 г. |
| 4 | -подключение домов № 10 по ул. Горького, №2 по ул. Школьная, №5 по ул. Рабочая, №2,4 по ул. Парковая к централизованным системам водоснабжения и водоотведения | 2022 г. |
| 5 | -газификация многоквартирного дома №13 ул. Авиационная с. Вязьма-Брянская | 2023 г. |
| 6 | -проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные светильники ДНаТ, установка системы АСКУЭ | 2024 г. |
| 7 | - газификация улиц Будущего и Сосновая в д. Вассынки | 2025 г. |
| 8 | -капитальный ремонт КНС на ул. 50 лет Победы с. Вязьма-Брянская | 2026 г. |
| 9 | -ремонт сетей водоснабжения на территории Вязьма-Брянского сельского поселения | 2026 – 2028 гг. |
| 10 | -автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы и внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов - установка системы АСКУЭ (МКД) | 2027 г. |
| 11 | -капитальный ремонт газовой котельной в с. Вязьма-Брянская | 2027 г. |
| 12 | -строительство сетей централизованной канализации в д. Певное Вязьма-Брянского сельского поселения (согласно разработанной схемы) | 2028 г. |
| 13 | - ремонт системы водопровода в с. Вязьма-Брянская (ул. 50 лет Победы, ул. Авиационная) | 2029 г. |
| 14 | - реконструкция системы теплоснабжения в с. Вязьма-Брянская (замена котлов в газовой котельной, строительство центрального теплового пункта, замена сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения ул. Авиационная) | 2029 г. |
| 15 | -капитальный ремонт очистных сооружений на ул. Алексеевская | 2029 г |
| 16 | -изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода в д. Вассынки и д. Зеленый Вязьма-Брянского сельского поселения | 2029 г |
| 17 | - строительство сетей водопровода в д. Вассынки | 2029 г. |